## Slide 1: Robot-Design
Hardware

## Slide 2
Erős masszív szerkezet
Külső védőkeret
Jármű geometria
Tégla és a kábelek
Kiegészítők

## Slide 3: 1. Erős masszív szerkezet
Nincs lötyögés, nincsenek elhagyott alkatrészek, a tégla kézbe fogható

## Slide 4
Kiegészítő építő elemek biztosítják a derékszögű csatlakozásokat, és megvédenek a további alkatrészek elhagyásától

## Slide 5
Ahhoz, hogy a golyó-kerék ne szakadjon le, keretegységbe kell építeni, nem csak csatlakoztatni

## Slide 6
Ahhoz, hogy szilárdan csatlakoztatható legyen, muszáj kézbe foghatónak lenni a téglának

## Slide 7: 2. Külső védőkeret
Csökkentett kockázat. Javuló navigáció. Precíz vontatás.

## Slide 8
Sima homlokzat, sima oldalak megvédik a kerekeket, hogy beleakadjanak a modellekbe

## Slide 9
A tábla oldalához simulás szolíd, sima hátfalat igényel. A kábelek nem lehetnek útban

## Slide 10
Ha kívülről megtámogatjuk a motor tengelyeket, akkor nem hajlanak be és a keréktávolságok is fixek maradnak.

## Slide 11: 3. Jármű geometria
Tömör forma, a szenzorok jó helyen.

## Slide 12
Minél kisebb és tömörebb legyen a robot!

## Slide 13
A hatékony használathoz a color szenzor a kerekek előtt középen legyen, a talajtól megflelő távolságban

## Slide 14
A gyro szenzort érdemes a motorok közé rakni, hogy minél kevesebb kábel fusson fent.

## Slide 15: 4. EV3 és a kábelek
A robot részek, kábelek dizájnos elhelyezése

## Slide 16
Az képernyő a robot főirányába mutasson.

## Slide 17
Minden kábel belül fusson a motorok és a tégla között!

## Slide 18
A töltő csatlakozó hely és a ledek elérhetők legyenek

## Slide 19: 5. Csatlakozó moduláris eszközök
A kiegészítők nagyszerűek az FLL-re, fontos fejlesztések!
Az átállási időt jelentősen csökkentik!

## Slide 20
A csatlakozó hely legyen jól kialakított, ne kelljen később rajta alakítani.

## Slide 21
A kiegészítők úgy legyenek megépítve és továbbfejlesztve, hogy a roboton ne kelljen változtatni.
Különböző csapattagok párhuzamosan tudnak dolgozni különböző kiegészítőkön.

## Slide 22: Fejlesztési tanácsok
Két közepes motor egy helyett
Több színszenzor
  Egy a vonalkövetésre
  Egy a keresztező vonalak észleléséhez elől vagy hátul
  Két színszenzor egymás mellett elegendő távolságban a vonalhoz igazodáshoz
Találj ki új csatolófelületeket a kiegészítőkhöz, és teszteld azokat!
Árnyékold/védd a színszenzort, hogy mindig azonos fényviszonyok legyenek!

## Slide 23: Robot-Design
Software

## Slide 24
Szervezettség
Mozgás típusok
Mozgások lezárása
Saját blokkok
Nyomonkövetés

## Slide 25: 1. Szervezettség
Másolatok és beszédes nevek időt és bosszúságot takarítanak meg

## Slide 26
Rendszeresen készíts másolatot a projektről! Minden fontosabb változás után.
Használj beszédes elnevezéseket dátummal és rövid leírással!
Az egyetlen végleges projekt változat mindig külön legyen jelölve és csak az legyen végül a téglán!
Programok sorszámozása hasznos az FLL-hez!

## Slide 27
A kommentek nagyon megkönnyítik a munkát a csapatnak és a bíróknak is! A változások és a fejlesztések is sokkal jobban nyomon követhetők!

## Slide 28: 2. Mozgás fajták
A zöld blokkokon kívül különböző mozgástípusok is vannak!

## Slide 29
Szenzoros követések:
Irány követés – gyro szenzor
Vonalkövetés – szín szenzor
Falkövetés – ultrahang szenzor

## Slide 31: 2. Mozgások lezárása
A szenzor értékre várni többet nyújt, mint a motor fordulat beállítása

## Slide 34
3. Saját blokkok

## Slide 35
5. Nyomkövetés – hibák megtalálásához

## Slide 36: Fejlesztési lehetőségek
Gyro drift kiküszöbölése
A különböző programrészeket a tégla különböző gombjai indítsanak
Kalibrálni kell a színszenzort
Két színszenzorral a vonalhoz igazodni hasznos lehet
PID vonalkövetés
Több színszenzor kalibrálása – probléma!!
Munka text fájlokkal a téglán (saját kalibráció, szenzor log stb)
Unregulated motor használata (a gyorsulás, sebesség és megállás teljes vezérléséhez)
Saját move blokkok írása