## Slide 1: EV3 Programozás - Haladó Témák

## Slide 2: Miről lesz szó?
Saját blokkok használata a programkészítés során
Mi az igazság a Gyro senzorral kapcsolatban?
Tömbök használata

## Slide 3: Saját blokkok használata
Több blokk csoportosítása, helyettesítése egyel
  Egyszerűbb, tömörebb program
  Elég egyszer megírni, kül. adatokkal többször is meghívható
  Programozható a bemenete (input) és a kimenete (output)

## Slide 4: 1. Példa
Tegyük le a falra merőlegesen kb. 2 méterre a robotot.
Készítsünk egy saját blokkot, amelynek a bemenete: hogy hányszor forduljon körbe a kerék, kimenete: hogy a mozgás után milyen távol áll a robot a faltól. Ezt az értéket írja ki a képernyőre!

## Slide 5: 2. Példa
Írjunk Color szenzor kalibrálására saját blokkot!
Először reseteljük a color szenzort.
Írjuk ki a képernyőre, hogy: „Tedd a fekete színre, majd nyomd meg az OK gombot!” Várjunk az ok gombra!
Kalibráljuk a Minimum szintet ehhez!
Írjuk ki a képernyőre, hogy: „Tedd a fehér színre, majd nyomd meg az OK gombot!” Várjunk az ok gombra!
Kalibráljuk a Maximum szintet ehhez!

## Slide 6: 3. Példa – nagyon hasznos!!!!!!
Írjunk olyan saját blokkot, amely adott cm-t megy előre a kerék átmérője alapján! (A szabvány kerék átmérője d = 6,5 cm.)
Bemenet: átmérő(cm), haladás(cm), sebesség
Kimenet: nincs
Kis matek: a kör kerülete
1 cm haladásához mekkora a tengelyfordulat?

## Slide 7: 3. Példa – Ez is nagyon hasznos!
Írjunk olyan saját blokkot, amellyel „óvatosan”, gyorsuló sebességgel indul el!
Bemenet: hány mp-ig gyorsuljon (sec, maximum 5), mekkora legyen a gyorsulás mértéke? (a, maximum 20). Így a max 100-as sebesség= 5*20.
A sebesség az eltelt idő függvényében növekedjen! Timer blokk használata: reset, majd measure